1、机械设备一览表

| 设备编号 | 设备名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：机械格栅井 |
| 01-01-01 | 螺旋输送压榨机 | Q=2m3/h, L=4800mm N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| 02-01-01 | 不锈钢垃圾小车 | V=0.3m3 | 辆 | 2 |  |
| 位置：进水泵房 |
| 01-02-01~02 | 立式污水泵 | Q=460m3/h, H=11.5m N≈22kW | 台 | 2 |  |
| 位置：机械帘格井及曝气沉砂池 |
| 01-03-01~02 | 回转式固液分离机 | B=1400mm B1=1200mm H=2200mm b=6mm α=75° N＝1.5kW | 台 | 2 |  |
| 02-03-01 | 螺旋输送压榨机 | Q=2m3/h, L=5100mm N=2.2kW | 台 | 1 |  |
| 03-03-01 | 进料斗及垂直落渣管 | BxB=600x600mm H=3800mm DN≈300mm | 套 | 1 |  |
| 04-03-01~02 | 链板式刮砂机 | B=600mm L≈10m H=4700mm ν＝0.6m/mim N=0.37kW | 台 | 2 |  |
| 位置：已建生物反应池 |
| 01-04-01 | 盘式微孔曝气器 | D≈225mm Q=2~4m3/h | 只 | 2400 |  |
| 02-04-01~04 | 潜水搅拌机 | D≈300mm N≈2.8kW | 台 | 4 |  |
| 位置：新建生物反应池 |
| 01-05-01 | 盘式微孔曝气器 | D≈225mm Q=2~4m3/h | 只 | 1400 |  |
| 02-05-01~06 | 潜水搅拌机 | D≈300mm N≈2.8kW | 台 | 6 |  |
| 03-05-01 | 电动空气流量调节阀 | DN=250mm 工作温度≥120℃ P=0.1MPa N= 0.37KW | 台 | 1 |  |
| 04-05-01 | 手摇式不锈钢调节堰门 | B=1000mm H=500mm | 台 | 1 |  |
| 05-05-01~02 | 手摇式不锈钢调节堰门 | B=500mm H=500mm | 台 | 2 |  |
| 06-05-01~02 | 手摇式不锈钢调节堰门 | B=1000mm H=500mm | 台 | 2 |  |
| 07-05-01~03 | 内回流潜水水平轴流泵 | Q=155m3/h H=1.5m N≈1.5kW | 台 | 3 |  |
| 位置：二沉池 |
| 01-06-01~02 | 全桥式周边传动刮吸泥机 | D=30m H=3400mm ν=2.0~2.5m/min N≈2x0.55+0.37kW | 台 | 2 |  |
| 02-06-01~02 | 不锈钢拦渣挡板 | H=600mm b=6mm L≈90m | 套 | 2 |  |
| 03-06-01~02 | 不锈钢出水堰板 | H=200mm b=3mm L1≈88.9m L2≈91.7m | 套 | 2 |  |
| 04-06-01~02 | 手摇式不锈钢调节堰门 | B=1000mm H=1000mm | 台 | 2 |  |
| 位置：紫外线消毒池 |
| 01-07-01~02 | 潜水离心泵 | Q=50m3/h H=35m N≈15kW | 台 | 2 |  |
| 02-07-01~02 | 电动闸阀 | DN=100mm P=0.1MPa N=0.37KW | 台 | 2 |  |
| 位置：鼓风机房 |
| 01-08-01~03 | 多级离心鼓风机 | Q=60m3/h, H=0.07MPa N≈100kW | 套 | 3 |  |
| 02-08-01 | 自动卷帘式空气过滤器 | Q=37000m3/h F=BxH=1.5mx3.0m N≈0.55kW | 台 | 1 |  |
| 03-08-01~07 | 壁式轴流风机 | 风量：11700m3/h 全压：120Pa N≈0.75KW，380V | 台 | 7 | 送风 |
| 04-08-01~07 | 壁式轴流风机 | 风量：11700m3/h 全压：120Pa N≈0.75KW，380V | 台 | 7 | 排风 |
| 位置：新建回流污泥泵井 |
| 01-09-01~03 | 外回流潜水离心泵 | Q=155m3/h H=3.5m N≈5.0kW | 台 | 3 |  |
| 位置：污泥脱水机房 |
| 01-10-01 | 污泥切割机 | Q=15m3/h N≈3.0kW | 台 | 1 |  |
| 02-10-01 | 进泥泵 | Q=4~20m3/h H=20m N≈3.0kW | 台 | 1 |  |
| 03-10-01~02 | 水平螺旋输送机 | Q=8m3/h L≈10m N≈5.5+0.37+0.37kW | 台 | 2 |  |
| 04-10-01 | 可移动倾斜式螺旋输送机 | Q=8m3/h L≈6m N≈5.5kW | 台 | 1 |  |
| 05-10-01 | 液压活塞式污泥泵 | Q=25m3/h P=0.5MPa N≈30kW | 套 | 1 |  |
| 06-10-01 | 污泥料仓 | V=60m3 N≈32kW | 套 | 1 |  |
| 07-10-01 | 洗眼器 | Q=12 l/min | 套 | 1 |  |
| 位置：加药间 |
| 01-11-01 | 非金属磁力驱动离心泵 | Q=4000 l/h H=1.0bars N≈0.75kW | 台 | 1 |  |
| 02-11-01~02 | 储药罐 | V=4m3 N≈0.75kW | 套 | 2 |  |
| 03-11-01~02 | 投加泵 | Q=40 l/h H=20m N≈0.75kW | 台 | 2 |  |
| 04-11-01 | 存水泵 | Q=20m3/h H=10.0m N=1. 5kW | 台 | 1 | 防腐 |
| 05-11-01~02 | 壁式轴流风机 | Q=6178m3/h P=135Pa N=0.37kW | 台 | 1 |  |
| 06-11-01 | 洗眼器 | Q=12 l/min | 套 | 1 |  |
| 位置：1#除臭装置 |
| 01-12-01 | 离心风机 （配消音箱） | Q=2000m3/h H=1263Pa P=7.5kW | 台 | 1 |  |
| 02-12-01 | 洗涤床循环水泵 | Q= 5m3/h H=20m P=1.0kW | 台 | 1 |  |
| 03-12-01~02 | 生物滤床循环水泵 | Q=8m3/h H=22m P=1.1kW | 台 | 2 |  |
| 04-12-01 | 洗涤－生物滤床壳体及顶盖 |  | 套 | 1 |  |
| 05-12-01 | 填料支撑 |  | 套 | 1 |  |
| 06-12-01 | 生物填料 |  | 套 | 1 |  |
| 07-12-01 | 洗涤床和生物滤床自动喷淋系统 | 含输送管道、 阀门、电磁阀、 喷头、压力表、 水表等 | 套 | 1 |  |
| 08-12-01 | 就地电控柜 |  | 套 | 1 |  |
| 09-12-01 | 收集系统 |  | 套 | 1 |  |
| 位置：2#除臭装置 |
| 01-13-01 | 离心风机 （配消音箱） | Q=21000m3/h H=1733Pa P=15kW | 套 | 1 |  |
| 02-13-01~02 | 洗涤床循环水泵 | Q=15m3/h H=15m P=1.5kW | 套 | 2 |  |
| 03-13-01~02 | 生物滤床循环水泵 | Q=25m3/h H=32m P=5.5kW | 套 | 2 |  |
| 04-13-01 | 洗涤－生物滤床体及顶盖 |  | 套 | 1 |  |
| 05-13-01 | 填料支撑 |  | 套 | 1 |  |
| 06-13-01 | 生物填料 |  | 套 | 1 |  |
| 07-13-01 | 洗涤床和生物滤床自动喷淋系统 | 含输送管道、 阀门、电磁阀、 喷头、压力表、 水表等 | 套 | 1 |  |
| 08-13-01 | 就地电控柜 |  | 套 | 1 |  |
| 09-13-01 | 收集系统 |  | 套 | 1 |  |