2、仪表和控制设备一览表

| 编号 | 设备代号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIT301 | PH测量仪 | 量程：0~14pH， 0~50℃, 输出：4~20mA， 电源：~220VAC， 带安装附件 | 1 | 套 | 沉砂池 |
| 2 | AIT302 | 在线式COD分析仪 | 测量参数：0~500mg/l， 输出：4~20mA ， 电源：~220VAC， 带安装附件 | 1 | 套 | 进水分析仪表小屋 |
| 3 | FIT401 | 分体式电磁流量计 | DN800， 输出：4－20mA， 测量范围：0－600m3/h | 1 | 套 | 初沉池出水管 |
| 4 | FIT502C | 分体式电磁流量计 | DN600， 输出：4－20mA， 测量范围：0－600m3/h | 1 | 套 | 新建反应池进水管 |
| 5 | AIT503A~503C | 溶解氧测量仪 | 测量范围：0－10mg/l,输出：4－20mA | 3 | 套 | 反应池 |
| 6 | AIT502A~502C | 悬浮污泥浓度计 | 测量范围：0－10g/l, 输出：4－20mA | 3 | 套 | 反应池 |
| 7 | AIT501A~501C | 氧化还原电位测量仪 | 测量范围：-500mv－500mv, 输出：4－20mA | 3 | 套 | 反应池 |
| 8 | FIT601C | 分体式电磁流量计 | DN400， 输出：4－20mA， 测量范围：0－600m3/h | 1 | 套 | 新建反应池外回流污泥管 |
| 9 | LIT601A~602A，LIT601B~602B， | 超声波液位计 | 测量范围：0－5m, 输出：4－20mA | 4 | 套 | 回流污泥泵房 |
| 10 | LIT601C | 超声波液位计 | 测量范围：0－10m, 输出：4－20mA | 1 | 套 | 新建回流污泥泵井 |
| 11 | LIT1001，LIT1101~1102 | 超声波液位计 | 测量范围：0－10m, 输出：4－20mA | 3 | 套 | 已建污泥泵房，储泥池 |
| 12 | PT1301 | 压力变送器 | 测量范围：0－1bar, 输出：4－20mA | 1 | 套 | 鼓风机出风总管 |
| 13 | PT801 | 压力变送器 | 测量范围：0－5bar, 输出：4－20mA | 1 | 套 | 回用水出水管 |
| 14 | FIT501C | 空气流量计 | 工艺管径：DN250, 测量范围：0~3000m3/h, 带调整模块, 输出：4－20mA, 电源：220VAC | 1 | 套 | 反应池空气总管 |
| 15 | AI1801 | PH/T测量仪 | 量程：1~12PH, 0~100℃， 输出：4-20mA， 电源：~220VAC | 1 | 套 | 出厂水 |
| 16 | AI1802 | COD分析仪 | 测量范围：0－150mg/l， 输出：4-20mA， 电源：~220VAC | 1 | 套 | 出厂水 |
| 17 | AIT803 | 总磷分析仪 | 测量范围：0~5mg /l， 输出：4－20mA | 1 | 套 | 出厂水 |
| 18 | AI1804 | 氨氮分析仪 | 测量范围：0－30mg/l , 输出：4-20mA | 1 | 套 | 出厂水 |
| 19 | SE301，SE801 | 自动水质采样器 | 全天候冷藏式 采样瓶：24个 信号输出：数字通信 RS485 Modbus | 2套 |  | 进水、出水分析仪表小屋 |
| 20 | FPQ01 | 信号分配器 | 输入：4-20mA， 输出：二路：4-20mA， | 1 | 套 | 仪表箱内 |
| 21 | YBX01 | 仪表箱 | 500X400X500 （宽X深X高） | 1 | 只 | 进水泵房 |
| 22 | 2＃PLC | 可编程序控制器 | AI＝52，AO=12， DI＝256，DO＝96， 带以太网通讯接口 | 1 | 套 | 集控室 |
| 23 | PP02 | 2＃PLC柜 | 1000X600X2100 (宽X深X高) | 1 | 套 | 集控室 |
| 24 | PP03 | PLC外接端子接线柜 | 800X600X2100 (宽X深X高) | 1 | 套 | 集控室 |
| 25 | BCRJ01 | 编程软件 |  | 1 | 套 |  |
| 26 | JSJK01 | 进水水质监控站 | 包括：PLC控制器、 触摸屏、 不间断电源、 取样泵、 取样管路、 水样罐及 各种控制用电磁阀 等装置 | 1 | 套 | 进水分析仪表小屋 |
| 27 | CSJK01 | 出水水质监控站 | 包括：PLC控制器、 触摸屏、 不间断电源、 取样泵、 取样管路、 水样罐及 各种控制用 电磁阀等装置 | 1 | 套 | 出水分析仪表小屋 |
| 28 |  | 鼓风机总控柜 | 随鼓风机配套提供， 带现场总线通讯接口 | 1 | 套 | 鼓风机房 |
| 29 |  | 脱水机房PLC柜改造 |  | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 污泥料仓控制柜 | 随设备配套提供 | 1 | 套 |  |
| 31 |  | 加药系统控制箱 | 随设备配套提供 | 1 | 套 |  |
| 32 | CP01~02 | 监控操作站 | 英特尔酷睿TM2双核处理器，主频1.86G， FSB1066MHZ，2MB二级缓存 1G内存 硬盘：≥160G 19”LCD液晶显示屏 DVD刻录和读取 100 Base-T以太网接口 带操作系统软件Windows NT或Windows2000以上 | 2 | 套 | 集控室 |
| 33 | CP03 | 网络及数据服务器 | 英特尔酷睿TM2双核处理器，主频1.86G，FSB1066MHZ，2MB二级缓存 1G内存 硬盘：≥250G 97”LCD液晶显示屏 DVD刻录和读取 100 Base-T以太网接口 | 1 | 套 | 集控室 |
| 34 | PC04 | 打印服务器 | 1个以太网口，4个打印机口 | 1 | 套 | 集控室 |
| 35 | JHJ01 | 以太网交换机 | 2光口，标准RJ45接口8个 | 1 | 套 |  |
| 36 | GDJ01~03 | 光端机 |  | 3 | 套 |  |
| 37 | RJ01 | SCADA系统软件 | 包括：组态软件 数据库软件 浏览器软件 网络软件 工程应用软件 | 1 | 套 |  |
| 39 | UPS01 | 不间断电源 | 3KVA，30分钟 | 1 | 套 |  |
| 40 | UPS02~03 | 不间断电源 | 1KVA，30分钟 | 2 | 套 |  |
| 41 | SPD1 | 控制系统电源SPD |  | 3 | 套 | 集控室 |
| 42 | SPD2 | 通讯讯道SPD |  | 全 | 套 |  |
| 43 | SPD3 | 仪表电源SPD |  | 52 | 只 |  |
| 44 | SPD4 | 仪表信号SPD |  | 52 | 只 |  |
| 45 | PCT01 | 操作台/椅 |  | 1 | 套 |  |
| 46 |  | 计算机电缆 | DJYPV22, 4X2X1.0 | 1000 | 米 |  |
| 47 |  | 计算机电缆 | DJYPV22, 3X2X1.0 | 5000 | 米 |  |
| 48 |  | 计算机电缆 | DJYPV22, 2X2X1.0 | 2400 | 米 |  |
| 49 |  | 控制电缆 | KVV22, 24X1.5 | 1000 | 米 |  |
| 50 |  | 控制电缆 | KVV22, 14X1.5 | 3000 | 米 |  |
| 51 |  | 控制电缆 | KVV22, 10X1.5 | 1000 | 米 |  |
| 52 |  | 控制电缆 | KVV22, 7X1.5 | 3600 | 米 |  |
| 53 |  | 控制电缆 | KVV22, 4X1.5 | 1000 | 米 |  |
| 83 |  | 仪表电源电缆 | VV22-1，3X1.5 | 3600 | 米 |  |
| 84 |  | 以太网光缆 | 铠装，多模，4芯 | 1000 | 米 |  |
| 85 |  | 现场总线电缆 |  | 700 | 米 |  |
| 86 |  | 镀锌钢管/钢材 |  | 6 | 吨 |  |
| 87 |  | 电缆沟 | 800X700 | 20 | 米 |  |